## Slide 1: Лекция 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

## Slide 2
Системой питания двигателя называется совокупность приборов и устройств, обеспечивающих подачу топлива и воздуха к цилиндрам двигателя и отвод от цилиндров отработавших газов.
Система питания обеспечивает приготовление горючей смеси, необходимой для работы двигателя.
Горючей смесью называется смесь топлива и воздуха в определенных пропорциях. Двигатели автомобилей работают на рабочей смеси - смеси топлива, воздуха и отработавших газов. Она образуется в цилиндрах при работе двигателя.

## Slide 3: В зависимости от места и способа приготовления горючей смеси двигатели автомобилей могут иметь различные системы питания

## Slide 4
Система питания с приготовлением горючей смеси в специальном приборе — карбюраторе — применяется в бензиновых двигателях, которые называются карбюраторными. Для приготовления горючей смеси в карбюраторе используется пульверизационный способ. При этом способе капельки бензина, попадая из распылителя в движущийся со скоростью 50 –150м/с поток воздуха в смесительной камере карбюратора, размельчаются, испаряются и, смешиваясь с воздухом, образуют горючую смесь. Полученная горючая смесь поступает в цилиндры двигателя.
Система питания с приготовлением горючей смеси во впускном трубопроводе также применяется в бензиновых двигателях. При этом способе в движущийся поток воздуха во впускном трубопроводе под давлением из форсунок впрыскивается мелкораспыленное топливо. Топливо перемешивается с воздухом, и полученная горючая смесь поступает в цилиндры двигателя.

## Slide 5
Система питания с приготовлением горючей смеси непосредственно в цилиндрах двигателя применяется как в дизелях, так и в бензиновых двигателях. Приготовление горючей смеси происходит внутри цилиндров двигателя путем впрыска из форсунок под давлением мелкораспыленного топлива в сжимаемый в цилиндрах воздух. При этом если в дизелях происходит самовоспламенение от сжатия полученной рабочей смеси, то в бензиновых двигателях рабочая смесь в цилиндрах воспламеняется принудительно от свечей зажигания.
Система питания с впрыском топлива обеспечивает лучшее наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и лучшую их очистку от отработавших газов. При этом впрыск топлива позволяет повысить степень сжатия и максимальную мощность у бензиновых двигателей, уменьшить расход топлива и снизить токсичность отработавших газов.

## Slide 6
Для бензиновых двигателей автомобилей топливом является бензин различных марок — А-80, АИ-93, АИ-95, АИ-98, где буква А означает автомобильный; И - метод определения октанового числа бензина (исследовательский); 93, 95, 98 — октановое число, характеризующее стойкость бензина против детонации. Чем выше октановое число, тем выше может быть степень сжатия двигателя.
Детонация — процесс сгорания рабочей смеси в цилиндрах двигателя со скоростью распространения пламени до 3000м/с, в то время как при нормальном сгорании рабочей смеси скорость распространения пламени 30 - 40м/с. Сгорание при детонации приобретает взрывной характер. Ударная волна распространяется в цилиндрах двигателя со сверхзвуковой скоростью. Резко повышается давление газов и ухудшаются показатели двигателя по мощности и экономичности. Появляются звонкие стуки в двигателе, черный дым из глушителя, и происходит перегрев двигателя. При этом быстро изнашиваются детали кривошипно-шатунного механизма и обгорают головки клапанов.

## Slide 7
Для повышения антидетонационных свойств в бензины добавляют антидетонатор - тетраэтилсвинец (ТЭС). Такие бензины называются этилированными. Они имеют отличительные обозначение и окраску - АИ-93- этил (оранжево-красного цвета) и АИ-98-этил (синего цвета). Этилированные бензины очень ядовиты, и при обращении с ними необходимо соблюдать осторожность — не применять для мытья рук и деталей, не засасывать ртом при переливании и т.п.
Использование этилированных бензинов для автомобилей в крупных городах запрещено.

## Slide 8: Видеофильм «Система питания двигателя. Общее устройство»