## Slide 1
Лекция 4
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ

## Slide 2
План:
Дизельное топливо
Конструкция и работа системы питания дизеля

## Slide 3
1. Дизельное топливо
Дизели являются двигателями с внутренним смесеобразованием. В цилиндры дизеля воздух и топливо подаются раздельно и, смешиваясь в них с отработавшими газами, образуют рабочую смесь. При этом процесс смесеобразования совершается за очень малое время (порядка 0,001с).
Топливо для дизелей имеет следующие основные марки:
Л — летнее топливо, предназначено для работы двигателя при температуре окружающего воздуха выше 0°С;
3 — зимнее топливо, предназначено для работы дизеля при температуре окружающего воздуха от 0 до -30°С;
А — арктическое, предназначено для работы дизеля при температуре окружающего воздуха ниже -30°С.

## Slide 4
Температура замерзания дизельного топлива должна быть на 10 - 15°С ниже температуры окружающего воздуха района эксплуатации. Чем ниже температура замерзания топлива, тем надежнее работа дизеля. Температура воспламенения дизельного топлива составляет 300 - 350°С .
Качество дизельного топлива оценивается цетановым числом, которое условно принято равным 100 ед.
Цетан — быстровоспламеняющееся топливо.
Для дизельных топлив цетановое число должно быть в пределах 40 - 45 ед. Чем выше цетановое число дизельного топлива, тем экономичнее и мягче работает двигатель. Для повышения цетанового числа в дизельное топливо добавляют специальную присадку — изопропиленнитрат.

## Slide 5
2. Конструкция и работа системы питания дизеля
Система питания дизеля состоит из трех следующих систем: питания топливом, питания воздухом и выпуска отработавших газов.
Система питания топливом служит для очистки топлива и равномерного его распределения дозированными порциями в цилиндры двигателя.
В эту систему входят топливный бак, фильтры грубой и тонкой очистки, топливоподкачивающие насосы, топливный насос высокого давления, форсунки и топливопроводы.

## Slide 6
Схема системы питания дизеля топливом
1 - топливоприемник; 2 - бак; 3, 9, 10 - топливопроводы; 4, 8 - фильтры; 5 - насос высокого давления; 6 - насос ручной подкачки; 7 -топливоподкачивающий насос;
11 - форсунка; 12 - цилиндр

## Slide 7
Топливоподкачивающий насос (7) засасывает топливо из бака (2) через фильтры грубой (4) и тонкой (8) очистки и направляет его к насосу (5) высокого давления. В соответствии с порядком работы цилиндров двигателя насос высокого давления подает топливо к форсункам (11), которые распыляют и впрыскивают топливо в цилиндры (12) двигателя.
Топливоподкачивающий насос (7) подает к насосу высокого давления топлива больше, чем необходимо для работы двигателя. Избыточное топливо отводится по топливопроводу (3) обратно в топливный бак. В бак отводится по топливопроводу (10) топливо, просочившееся из форсунок.

## Slide 8
Топливный насос высокого давления служит для подачи через форсунки в цилиндры двигателя под большим давлением (20 - 50МПа) порций топлива в определенные моменты времени. Насос состоит из одинаковых по конструкции секций, число которых равно числу цилиндров двигателя. Каждая секция насоса соединена топливопроводом (13) (рис.18) с форсункой (16). Плунжер (6) и гильза (5) секций насоса изготовлены с высокой точностью и чистотой поверхности. Зазор между ними не превышает двух микрон. На плунжере имеются вертикальный паз (9), скошенная кромка (11) и кольцевая проточка (V).

## Slide 9
Схема работы топливного насоса высокого давления
1 - эксцентрик;
2 - шестерня;
3 - рейка;
4, 14 - пружины;
5 - гильза;
6 - плунжер;
7 - проточка;
8, 10 - отверстия;
9 - паз;
11 - кромка;
12 - клапан;
13 - топливопровод;
15 - игла;
16 - форсунка;
17 - полость;
18 - сопло.

## Slide 10
Шестерня (2), закрепленная на плунжере, находится в зацеплении с зубчатой рейкой (3), перемещением которой поворачивается плунжер в гильзе.
Пружина (4) прижимает плунжер к эксцентрику (1) кулачкового вала насоса, который приводится во вращение от коленчатого вала. В гильзе имеются впускное (8) и выпускное (10) отверстия, а в верхней ее части установлен нагнетательный клапан (12). Пружина (14) прижимает иглу (15) форсунки к соплу (18) и закрывает полость (17), которая заполнена топливом. При нижнем положении плунжера (6) отверстия (8) и (10) открыты, и через них над плунжером циркулирует топливо. Нагнетательный клапан (12) в этом случае закрыт, и в полости (17) форсунки поддерживается избыточное давление топлива. При вращении кулачка плунжер движется вверх, перекрывая выпускное отверстие (10), а затем впускное отверстие (8). Под давлением топлива открывается клапан (12), и в полости (17) форсунки создается высокое давление. При этом игла (15) форсунки преодолевает сопротивление пружины (14), поднимается вверх и через открывшееся сопло (18) топливо впрыскивается в цилиндр двигателя.

## Slide 11
Впрыск топлива заканчивается, когда кромка (11) открывает выпускное отверстие (10). При этом давление топлива уменьшается, игла (15) опускается вниз и закрывает сопло (18). Одновременно закрывается клапан (12), и в полости (17) форсунки топливо остается под избыточным давлением.
Поворотом плунжера (6) в гильзе (5) изменяют момент прекращения подачи топлива и, соответственно, его количество, впрыскиваемое за один ход плунжера. При совмещении вертикального паза (9) с выпускным отверстием (10) подача топлива прекращается и двигатель останавливается.
С топливным насосом высокого давления соединены муфта опережения впрыска топлива, всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя и топливоподкачивающий насос с насосом ручной подкачки топлива.

## Slide 12
Муфта опережения впрыска топлива
1 - корпус; 2 - груз; 3 - ось; 4 - пружина; 5 - проставка; а - угол опережения впрыска топлива.

## Slide 13
Муфта опережения впрыска топлива служит для автоматического изменения угла опережения впрыска топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Муфта повышает экономичность дизеля при различных режимах работы и улучшает его пуск. Муфта устанавливается на переднем конце кулачкового вала топливного насоса высокого давления, и с ее помощью насос приводится в действие. На взаимное положение ведущих и ведомых частей муфты оказывают влияние грузы (2) находящиеся в корпусе (7). Грузы установлены на осях (3) и поджимаются пружинами (4), которые упираются в проставки (5).

## Slide 14
При работе двигателя и увеличении частоты вращения коленчатого вала грузы под действием центробежных сил преодолевают сопротивление пружин и расходятся, поворачивая при этом кулачковый вал насоса высокого давления по ходу его вращения. В результате этого увеличивается угол опережения впрыска топлива и топливо поступает в цилиндры раньше. При уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя грузы сходятся под действием
пружин и поворачивают кулачковый вал насоса в сторону, противоположную его вращению, что уменьшает угол опережения впрыска топлива.
Всережимный регулятор служит для автоматического поддержания постоянной частоты вращения коленчатого вала соответственно положению педали подачи топлива при различной нагрузке двигателя.

## Slide 15
Регулятор также устанавливает минимальную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу и ограничивает максимальную частоту вращения. Регулятор приводится в действие от кулачкового вала топливного насоса высокого давления. Педаль (6) (рис.20) подачи топлива соединена с рычагом (2) управления рейкой (1) насоса высокого давления через растянутую пружину (3), действующую на рычаг с усилием Рпр. При работе двигателя на рычаг (2) через подпятник (7) передается сила от вращающихся грузов, шарнирно закрепленных на валу (9), который соединен с кулачковым валом насоса высокого давления. Если двигатель работает с частотой вращения коленчатого вала, соответствующей данному положению педали (6), то сила Qrp грузов (8) уравновешивается усилием Рпр пружины (3).

## Slide 16
Схема работы всережимного регулятора
1 - рейка; 2 - рычаг; 3 - пружина; 4, 5 - упоры; 6 - педаль; 7 - подшипник; 8 - груз; 9 - вал; Рпр - усилие пружины; Q^ - усилие от вращающихся грузов.

## Slide 17
При увеличении частоты вращения коленчатого вала грузы регулятора расходятся. Они преодолеют сопротивление пружины и переместят рейку (1).
При этом подача топлива уменьшится и частота вращения не будет возрастать.
При уменьшении частоты вращения коленчатого вала грузы будут
сходиться, рейка (1) усилием Рпр пружины переместится в обратном направлении и подача топлива увеличится, а частота вращения коленчатого вала возрастет до значения, заданного положением педали (6).
Минимальная частота при работе на холостом ходу и максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя ограничиваются соответственно регулируемыми упорами (5) и (4).

## Slide 18
Схема топливоподкачивающего и ручного насосов
1, 2 - поршни; 3, 5, 6 - пружины; 4, 9 - клапаны; 7 - шток; 8 - эксцентрик;
А, Б - полости

## Slide 19
Топливоподкачивающий насос служит для создания требуемого давления топлива и подачи топлива в необходимом количестве к насосу высокого давления. Насос — поршневого типа, приводится в действие от кулачкового вала насоса высокого давления. В корпусе насоса находится поршень (1), который прижат к штоку (7) пружиной (5). Шток через ролик опирается на эксцентрик (8) кулачкового вала. В корпусе насоса имеются впускной (4) и нагнетательный (9) клапаны.
Когда под действием пружины (5) поршень перемещается к эксцентрику, топливо из полости Б вытесняется в фильтр тонкой очистки и насос высокого давления. Одновременно увеличивающаяся полость А заполняется топливом, которое поступает из топливного бака через фильтр грубой очистки и впускной клапан (4). При движении поршня в противоположном направлении под действием эксцентрика (8) топливо из полости А через нагнетательный клапан (9) поступает в полость Б. При неработающем двигателе топливо в насос высокого давления подкачивают поршнем (2) ручного насоса при помощи рукоятки.

## Slide 20
Форсунка
1 - распылитель;
2 - гайка;
3 - штанга;
4 - корпус;
5 - кольцо;
6 - фильтр;
7 - шайбы;
8 - пружина;
9 - игла
Форсунки служат для впрыскивания топлива под определенным давлением и его распыления в цилиндрах двигателя. Форсунки устанавливают и закрепляют в головке цилиндров. Корпус (4) и распылитель (1) форсунки соединены гайкой (2). Внутри распылителя находится игла (9), закрывающая его сопловые отверстия. На иглу через штангу (3) действует нажимная пружина (8), затяжку которой регулируют шайбами (7).

## Slide 21
Топливо подается к форсунке через сетчатый фильтр (6) и поступает в полость иглы (9).
Под давлением топлива игла, преодолевая усилие пружины (8), перемещается вверх, открывает сопловые отверстия распылителя, и через них топливо впрыскивается в цилиндр двигателя. При этом топливо, просочившееся между иглой и распылителем, отводится из форсунки по каналам в ее корпусе.

## Slide 22
Конструкция и работа системы питания дизеля воздухом
Система питания воздухом служит для забора окружающего воздуха, его очистки от пыли и распределения по цилиндрам двигателя.
1 - воздушный фильтр;
2 - фильтрующий элемент;
3 - решетка;
4 - труба;
5 - колпак;
6 - эжектор;
7 - цилиндр.
Система питания воздухом включает воздушный фильтр и впускной трубопровод. Она может быть с турбонаддувом или без турбонаддува. В фильтре воздух проходит через инерционную решетку (3) и резко изменяет направление движения. Сначала воздух освобождается от крупных частиц пыли, которые под действием инерции и вакуума выбрасываются через эжектор (6), установленный в выпускной трубе глушителя, в окружающий воздух. Более мелкие частицы пыли задерживаются в картонном фильтрующем элементе (2). Очищенный воздух по впускному трубопроводу подается в цилиндры (7) двигателя.

## Slide 23
Воздушный фильтр
1 - крышка;
2 - фильтрующий элемент;
3 - корпус;
4 - диффузор;
5, 6, 7 - патрубки
Воздушный фильтр (рис.24) состоит из корпуса (3), крышки (1) и сменного фильтрующего элемента (2), состоящего из двух перфорированных стальных кожухов и гофрированного картона между ними. Патрубок (7) предназначен для отсоса пыли из корпуса фильтра. Воздух поступает в фильтр через патрубок (5), очищается в нем и выходит через патрубок (6).

## Slide 24
Наддув представляет собой подачу воздуха в цилиндры двигателя при такте впуска под давлением, создаваемым компрессором. При наддуве увеличивается количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, количество сжигаемого топлива и повышается на 20 - 40% мощность двигателя. В дизелях обычно применяется газотурбинный наддув турбокомпрессором. При работе двигателя воздух в цилиндры (1) нагнетается под давлением центробежным компрессором (6), рабочее колесо которого приводится во вращение турбиной (5).
Схема наддува дизеля воздухом
1- цилиндр двигателя;
2- мембрана;
3 - пружина;
4 - клапан;
5 - турбина;
6 - компрессор.

## Slide 25
Рабочее колесо турбины, установленное на одном валу с рабочим колесом компрессора, приводится во вращение отработавшими газами до их поступления в глушитель. Для ограничения давления воздуха при наддуве предназначен перепускной клапан (4). При достижении требуемого давления (обычно 0,2МПа) воздух давит на мембрану (2), клапан открывается и перепускает часть отработавших газов мимо турбины (5).
На V-образных дизелях для турбонаддува устанавливают от одного до двух турбокомпрессоров. При двух турбокомпрессорах каждый из них обслуживает свой ряд цилиндров двигателя.

## Slide 26
Система выпуска отработавших газов
Система выпуска служит для отвода газов из цилиндров двигателя и снижения шума. Одновременно система выпуска обеспечивает отсос пыли из воздушного фильтра.
1 - уплотнитель; 2, 3, 8 - трубы; 4 - тормоз-замедлитель; 5 - пневмоцилиндр; 6 - рукав;
7 - глушитель; 9 - патрубок; 10 - эжектор
Отработавшие газы из выпускных трубопроводов двигателя поступают в приемные трубы (2) и (3) глушителя (рис.26) и далее через гибкий металлический рукав (6) в глушитель (7). Из глушителя газы через выпускную трубу (8) и эжектор (10) выбрасываются в окружающий воздух. Черезпатрубок (9) производится отсос пыли из воздушного фильтра в эжектор. В системе выпуска отработавших газов устанавливается вспомогательный (моторный) тормоз-замедлитель (4).