## Slide 1
Тест
Системы питания двигателя

## Slide 2
Почему в смесительной камере карбюратора создается разрежение?
а) при такте впуска разрежение создается движением поршня в цилиндре;
б) в результате работы диафрагменного насоса;
в) из-за открытия впускных и выпускных клапанов.

## Slide 3
2.Тип подкачивающего насоса системы питания карбюраторного двигателя:
а) шестеренчатый;
б) поршневой;
в) мембранный.

## Slide 4
3. На каком режиме воздушная заслонка карбюратора закрыта?
а) холостого хода;
б) пуска;
в) полной нагрузки.

## Slide 5
4. Какова должна быть величина параметра а, характеризующего состав горючей смеси на холостом ходу?
а) а = 1;
б) а = 0,8-0,9;
в) а = 1,2-1,3.

## Slide 6
Какова должна быть величина параметра а, характеризующего состав горючей смеси на средних нагрузках?
а) а = 1;
б) а = 0,8-0,9;
в) а = 1,2-1,3.

## Slide 7
6. Горючая смесь - это:
а) смесь топлива и отработавших газов;
б) смесь топлива и воздуха;
в) отработавшие газы.

## Slide 8
7. Какая система карбюратора обеспечивает приготовление смеси обедненного состава на средних нагрузках?
а) система пуска;
б) система холостого хода;
в) главная дозирующая.

## Slide 9
Тип топливного насоса высокого давления:
а) поршневой;
б) плунжерный;
в) мембранный.

## Slide 10
9. Смесеобразование в дизельном двигателе происходит:
а) во впускном коллекторе;
б) в цилиндре двигателя;
в) в форсунке.

## Slide 11
Каким образом топливный насос высокого давления обеспечивает изменение количества топлива, впрыскиваемого в цилиндр?
а) поступательным движением плунжера;
б) вращательным движением плунжера;
в) форсункой.

## Slide 12
11. Какая система карбюратора обеспечивает приготовление смеси обогащенного состава на полных нагрузках?
а) главная дозирующая система;
б) экономайзер;
в) ускорительный насос.

## Slide 13
12. Смесеобразование в карбюраторном двигателе происходит:
а) в цилиндре;
б) в карбюраторе;
в) в воздухоочистителе.

## Slide 14
13. Тип подкачивающего насоса в системе питания дизельного двигателя:
а) поршневой;
б) шестеренчатый;
в) плунжерный.

## Slide 15
14. Какая по составу смесь должна быть приготовлена на режиме пуска двигателя:
а) обогащенная;
б) богатая;
в) обедненная.

## Slide 16
15. Для чего осуществляется поступательное движение плунжера в топливном насосе высокого давления?
а) для регулирования количества топлива;
б) для создания высокого давления;
в) для воздействия на нагнетательный клапан.

## Slide 17
16. Что является исходной информацией для блока управления системы питания с распределенным впрыском?
а) уровень бензина в топливном баке;
б) напряжение в бортовой сети автомобиля;
в) положение дроссельной заслонки.

## Slide 18
Управляющее воздействие блока управления системы питания с распределенным впрыском:
а) на количество топлива при впрыске;
б) на момент зажигания;
в) на количество воздуха в топливо-воздушной смеси.

## Slide 19
18. Датчик детонации системы питания с распределенным впрыском управляет:
а) составом топливо-воздушной смеси;
б) моментом зажигания;
в) давлением топлива перед форсункой.