## Slide 1
Лекция 2
СИСТЕМА ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

## Slide 2: План:
1. Конструкция и работа системы питания карбюраторного двигателя.
2. Простейший карбюратор.
3. Конструкция и работа дополнительных устройств двухкамерного сбалансированного карбюратора с падающим потоком смеси.
4. Впускной и выпускной трубопроводы

## Slide 3
Конструкция и работа системы питания карбюраторного двигателя
Система питания карбюраторного двигателя служит для хранения, очистки и приготовления в определенной пропорции из топлива и воздуха горючей смеси, подачи ее в цилиндры двигателя в соответствие с режимами его работы и отвода из цилиндров отработавших газов.
Система питания состоит из 4-х групп приборов:
воздухоподводящей;
топливоподводящей;
приготовления и подачи горючей смеси;
выпуска отработавших газов

## Slide 4
Приборы группы воздухоподачи:
воздухозаборник;
воздухоочиститель с воздухопроводом и соединительным патрубком с карбюратором.
Приборы подачи топлива:
топливный бак;
фильтр грубой очистки;
фильтр тонкой очистки;
топливный насос;
привод управления подачей топлива и воздуха.
Приборы для приготовления и подачи горючей смеси:
карбюратор;
ограничитель максимального числа оборотов;
впускной трубопровод.
Приборы выпуска отработавших газов:
выпускные трубопроводы (коллекторы);
приемные трубы глушителя;
глушитель;
выпускная труба глушителя.

## Slide 5
Схема расположения элементов системы питания карбюраторного двигателя
Рис. 1
1 – заливная горловина с пробкой; 2 – топливный бак; 3 – датчик указателя уровня топлива с поплавком; 4 – топливозаборник с фильтром; 5 – топливопроводы; 6 – фильтр тонкой очистки топлива; 7 – топливный насос; 8 – поплавковая камера карбюратора с поплавком; 9 – воздушный фильтр; 10 – смесительная камера карбюратора; 11 – впускной клапан; 12 – впускной трубопровод; 13 – камера сгорания

## Slide 6
В системе питания двигателя часто установлен фильтр тонкой очистки топлива. Топливный бак соединен шлангом с сепаратором – специальным устройством, служащим для конденсации паров бензина, а сливным трубопроводом - с карбюратором. На шланге сепаратора и сливном трубопроводе установлены обратные клапаны. Один клапан исключает слив топлива из бака через карбюратор при опрокидывании автомобиля, а другой клапан связывает внутреннюю полость бака с атмосферой. Топливо подается в систему с обратным сливом его части из карбюратора (через калиброванное отверстие) в топливный бак, что обеспечивает постоянную циркуляцию топлива в системе. Постоянная циркуляция топлива исключает воздушные пробки в системе, улучшает ее работу и способствует дополнительному охлаждению двигателя.

## Slide 7
Топливный бак сварен из двух корытообразных половин (1). В верхней части бак имеет наливную горловину, состоящую из приемной (13) и наливной (10) труб с уплотнителем (8) и резинового соединительного шланга (11). Наливная горловина закрывается резьбовой герметичной пробкой (6) с прокладкой (7). В нижней части бака находится сливное отверстие с резьбовой пробкой (14). Количество топлива в баке контролируют указателем, датчик (3) которого установлен внутри бака. Топливо забирается из бака через топливоприемную трубку (2), имеющую сетчатый фильтр, и через шланг (4) и топливопровод (5) поступает в топливный насос. Связь внутренней полости бака с окружающей средой и ее вентиляция осуществляются через воздушную (12) и вентиляционную (9) трубки.
Рис. 2

## Slide 8
В топливных баках автомобилей часто для увеличения жесткости и уменьшения колебаний топлива при движении внутри имеются специальные перегородки. Кроме того, в нижней части бака размещается противоотливное устройство, изготовленное в виде стакана диаметром 150 и высотой 80 мм. Это устройство предназначено для исключения перебоев в работе двигателя и его остановки при резком трогании с места или резком торможении, а также при движении автомобиля на больших скоростях на поворотах.
Форма топливного бака во многом зависит от его размещения на автомобиле. Бак может располагаться под полом кузова, в багажнике, под задним и за задним сиденьем, т.е. в местах, наиболее защищенных от ударов при столкновениях. Прикрепляется топливный бак к кузову автомобиля

## Slide 9
Топливный насос служит для подачи топлива из топливного бака в карбюратор. На двигателях автомобилей устанавливают топливные насосы саморегулирующиеся, диафрагменного типа.
Рис.3. Топливный насос
1,7 - части корпуса; 2, 13 - пружины; 3 - блок диафрагм; 4, 10 - клапаны; 5, 8 - патрубки; 6 - фильтр; 9 - крышка; 11 - шток; 12, 16 - рычаги; 14 - эксцентрик; 15 - балансир.

## Slide 10
Схема работы топливного насоса:
1 – нагнетательный патрубок; 2 – стяжной болт; 3 – крышка; 4 – всасывающий патрубок; 5 – впускной клапан с пружиной; 6 – корпус; 7 – диафрагма насоса; 8 – рычаг ручной подкачки; 9 – тяга; 10 – рычаг механической подкачки; 11 – пружина; 12 – шток; 13 – эксцентрик; 14 – нагнетательный клапан с пружиной; 15 – фильтр очистки топлива

## Slide 11
Топливопроводы соединяют приборы топливной системы и изготовляются из медных, латунных и стальных трубок. Для соединения с остальными элементами топливной системы могут использоваться переходники, соединители или прочие элементы.
Топливный фильтр (как правило, устанавливается самостоятельно) – второй этап очистки топлива. Располагаться этот элемент может в топливном баке, подкапотном пространстве или под автомобилем, вмонтированным в топливопроводы и предназначен для тонкой очистки бензина, поступающего к топливному насосу (возможна установка фильтра и после насоса).

## Slide 12
Обычно применяется неразборный фильтр, при загрязнении которого требуется его замена. Каждый производитель автомобилей использует свои фильтры. Они бывают разные по форме и материала. Наиболее распространёнными считаются волокнистые или хлопчатобумажные. Эти элементы наиболее лучше задерживают сторонние элементы и воду, которые засоряют цилиндры и форсунки. Если фильтр разборный то замену элемента рекомендуется проводить каждое второе техническое обслуживание.

## Slide 13
Для очистки топлива от мелких механических примесей применяют фильтры тонкой очистки, которые состоят из корпуса, стакана-отстойника и фильтрующего сетчатого или керамического элемента. Керамический фильтрующий элемент – пористый материал, обеспечивающий лабиринтное движение топлива. Фильтр удерживается скобой и винтом.
Фильтры тонкой очистки топлива с фильтрующими элементами:
a – сетчатый;
б – керамический;
1 – корпус;
2 – входное отверстие;
3 – прокладка;
4 – фильтрующий элемент;
5 – съёмный стакан-отстойник;
6 – пружина;
7 – винт креплении стакана;
8 – канал для отвода топлива

## Slide 14
Для очистки топлива от механических примесей на грузовых автомобилях применяют фильтры грубой и тонкой очистки. Фильтр-отстойник грубой очистки отделяет топливо от воды и крупных механических примесей. Фильтр-отстойник состоит из корпуса, отстойника и фильтрующего элемента, который собран из пластин толщиной 0,14 мм. На пластинах имеются отверстия и выступы высотой 0,05 мм. Пакет пластин установлен на стержень и пружиной поджимается к корпусу. В собранном состоянии между пластинами имеются щели, через которые проходит топливо. Крупные механические примеси и вода собираются на дне отстойника и через отверстие пробки в днище периодически удаляются.

## Slide 15
Фильтр-отстойник:
1 – топливопровод к топливному насосу;
2 – прокладка корпуса;
3 – корпус-крышка;
4 – топливопровод от топливного бака;
5 – прокладка фильтрующего элемента;
6 – фильтрующий элемент;
7 – стойка; 8 – отстойник;
9 – сливная пробка;
10 – стержень фильтрующего элемента;
11 – пружина;
12 – пластина фильтрующего элемента;
13 – отверстие в пластине для прохода очищенного топлива;
14 – выступы на пластине;
15 – отверстие в пластине для стоек; 1
6 – заглушка;
17 – болт крепления корпуса-крышки

## Slide 16
Воздушный фильтр необходим для очистки воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Фильтр устанавливается на верхней части воздушной горловины карбюратора.
По способу очистки воздуха фильтры делятся на инерционно-масляные и сухие.
Инерционно-масляный фильтр состоит из корпуса с масляной ванной, крышки, воздухозаборника и фильтрующего элемента из синтетического материала. При работе двигателя воздух, проходя через кольцевую щель внутри корпуса и, соприкасаясь с поверхностью масла, резко изменяет направление движения. Вследствие этого крупные частицы пыли, находящиеся в воздухе, прилипают к поверхности масла. Далее воздух проходит через фильтрующий элемент, очищается от мелких частиц пыли и поступает в карбюратор. Таким образом, воздух проходит двухступенчатую очистку. При засорении фильтр промывают.

## Slide 17
Воздушный фильтр сухого типа состоит из корпуса, крышки, воздухозаборника и фильтрующего элемента из пористого картона.
При необходимости фильтрующий элемент меняют.
Воздушный фильтр: 1 – крышка; 2 – фильтрующий элемент; 3 – корпус; 4 – воздухозаборник

## Slide 18
2. Простейший карбюратор
Карбюратор служит для приготовления горючей смеси (бензина с воздухом), количество и по состав которой соответствуют всем режимам работы двигателя. Карбюратор устанавливается на впускном трубопроводе двигателя.

## Slide 19
Поплавковая камера содержит бензин, необходимый для приготовления горючей смеси. Поплавок с игольчатым клапаном поддерживают бензин в поплавковой камере и распылителе на постоянном уровне: на 1 - 1,5мм ниже конца распылителя. Такой уровень обеспечивает хорошее высасывание бензина и устраняет вытекание топлива из распылителя при неработающем двигателе.
Если уровень бензина понижается, то поплавок с клапаном опускаются и бензин поступает в поплавковую камеру. Если уровень бензина достиг нормального, поплавок всплывает и клапан закрывает доступ бензина в поплавковую камеру.
Распылитель подает бензин в центр смесительной камеры карбюратора. Распылитель представляет собой трубку, которая входит в смесительную камеру и через жиклер сообщается с поплавковой камерой.

## Slide 20
Жиклер пропускает определенное количество бензина, который поступает в распылитель. Жиклер представляет собой пробку с калиброванным отверстием.
Смесительная камера служит для смешивания бензина с воздухом. Смесительная камера представляет собой патрубок, один конец которого связан с впускным трубопроводом двигателя, а другой — с воздушным фильтром.
Диффузор служит для увеличения скорости потока воздуха в центре смесительной камеры. Он создает вакуум у конца распылителя. Диффузор представляет собой патрубок, суженный внутри.
Дроссельная заслонка регулирует количество горючей смеси, поступающей из карбюратора в цилиндры двигателя.

## Slide 21
Карбюратор работает следующим образом.
При тактах впуска в смесительную камеру (8) поступает воздух. В диффузоре (7) скорость воздуха возрастает, и у конца распылителя (5) образуется вакуум. Вследствие этого бензин высасывается из распылителя и перемешивается с воздухом. Образовавшаяся горючая смесь поступает в цилиндры двигателя через впускной трубопровод .
При работе двигателя водитель автомобиля управляет дроссельной заслонкой (9). Управление производится из кабины с помощью педали. Дроссельная заслонка устанавливается в различные положения в зависимости от требуемой нагрузки на двигатель. В соответствии с положением дроссельной заслонки в цилиндры двигателя поступает различное количество горючей смеси. В результате двигатель развивает разную мощность, а автомобиль может двигаться с различными скоростями.

## Slide 22
Различают пять режимов работы двигателя автомобиля: пуск, холостой ход, средние (частичные) нагрузки, резкий переход со средней нагрузки на полную и полная нагрузка.
В каждом из этих режимов в цилиндры двигателя должна поступать горючая смесь в разном количестве и различного качества. Только в этом случае двигатель будет работать устойчиво и иметь наилучшие показатели по мощности и экономичности.
Простейший карбюратор не может обеспечить двигатель горючей смесью необходимого качества и в требуемом количестве на всех указанных режимах работы двигателя. Поэтому простейший карбюратор оборудуется дополнительными устройствами, которые обеспечивают нормальную работу двигателя на всех режимах.

## Slide 23
3. Конструкция и работа дополнительных устройств двухкамерного сбалансированного карбюратора с падающим потоком смеси
К дополнительным устройствам карбюратора относятся пусковое устройство (воздушная заслонка), система холостого хода, главное дозирующее устройство, ускорительный насос и экономайзер.
Пусковое устройство обеспечивает поступление топлива из распылителя в количестве, необходимом для пуска двигателя.
Система холостого хода обеспечивает работу двигателя без нагрузки при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Главное дозирующее устройство обеспечивает работу двигателя при частичных (средних) нагрузках двигателя.
Ускорительный насос служит для автоматического обогащения горючей смеси при резком переходе с частичной нагрузки на полную с целью быстрого повышения мощности двигателя.
Экономайзер служит для автоматического обогащения горючей смеси при полной нагрузке двигателя.

## Slide 24
На двигателях автомобилей применяют двухкамерные сбалансированные карбюраторы с падающим потоком смеси. Карбюраторы имеют две смесительные камеры, которые включаются в работу последовательно — сначала основная камера (первичная), а при увеличении нагрузки двигателя — дополнительная камера (вторичная). Это позволяет повысить мощность двигателей в результате лучшей дозировки и распределения горючей смеси по цилиндрам двигателей. Поток горючей смеси в камерах карбюраторов движется сверху вниз, что улучшает наполнение цилиндров смесью. Поплавковая камера карбюраторов балансированная (уравновешенная), так как она связана с атмосферой через воздушный фильтр. Это обеспечивает приготовление карбюраторами горючей смеси, не зависящей по своему составу от степени засорения воздушного фильтра. Поплавковая камера находится в передней части карбюраторов (по ходу автомобиля), что исключает переобогащение горючей смеси при торможении и повышает уровень топлива в распылителях при движении на подъемах, когда необходимо обогащение горючей смеси и увеличение мощности двигателей.

## Slide 25
Карбюратор автомобиля обычно состоит из трех основных частей: корпуса, крышки и корпуса дроссельных заслонок. В них размещены все системы и устройства карбюратора, обеспечивающие приготовление горючей смеси при различных режимах работы двигателя и снижающие токсичность отработавших газов.
Рассмотрим конструкцию современного карбюратора (рис. 5). В корпусе (43) и крышке (44) размещены поплавковая камера (16) с поплавком (24) и игольчатым клапаном (17), первичная I и вторичная II смесительные камеры, атакже системы и устройства, обеспечивающие приготовление горючей смеси. Карбюратор оборудован: блоком подогрева (34), через который циркулирует охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя; системой отсоса картерных газов, включающей патрубок (36) и калиброванное отверстие; системой обратного слива части топлива из карбюратора в топливный бак, включающей патрубок (18) и калиброванное отверстие. Он имеет блокировку вторичной камеры. Блокировка не допускает открывания дроссельной заслонки вторичной камеры на любом режиме работы двигателя, если воздушная заслонка не открыта полностью. Этим исключается работа вторичной камеры при непрогретом двигателе. Топливо поступает в карбюратор через патрубок (20) и фильтр (19), а через патрубок (37) карбюратор связан с вакуумным регулятором зажигания.

## Slide 26
Главная дозирующая система приготавливает обедненную горючую смесь (на 1 кг бензина приходится до 16,5 кг воздуха) при работе двигателя на средних (частичных) нагрузках. Приготовленная смесь в разном количестве по составу близка к экономичной во всем диапазоне средних нагрузок, величина которых составляет до 85% от полной нагрузки двигателя. Только при таком приготовлении горючей смеси карбюратором двигатель работает наиболее экономично. Главные дозирующие системы первичной и вторичной камер включают в себя главные топливные жиклеры (38) и (28), эмульсионные колодцы с эмульсионными трубками (39) и (27), главные воздушные жиклеры (6) и (14), распылители (9) и (12). При открывании дроссельной заслонки (32) первичной камеры топливо из поплавковой камеры (16) через главный топливный жиклер (38) поступает в эмульсионный колодец. В нем топливо смешивается с воздухом, выходящим из отверстий эмульсионной трубки (39), в которые воздух поступает через главный воздушный жиклер (6). Эмульсия через распылитель (9) поступает в малый и большой диффузоры первичной камеры и перемешивается с воздухом, проходящим через диффузоры, где и образуется горючая смесь. Главная дозирующая система вторичной камеры работает аналогично главной дозирующей системе первичной камеры. Дроссельная заслонка (30) вторичной камеры связана механически с дроссельной заслонкой (32) первичной камеры таким образом, что начинает открываться, когда дроссельная заслонка первичной камеры будет открыта на 2/3 своей величины. Дроссельные заслонки имеют механический (тросовый) привод от педали управления, расположенной в салоне автомобиля. Количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, регулируется величиной открытия дроссельных заслонок. На режимах средних нагрузок работает, главным образом, первичная камера карбюратора, обеспечивающая работу двигателя в широком диапазоне частичных нагрузок.

## Slide 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Рис.9. Схема карбюратора
I, II - смесительные камеры; 1 - пневмоэлемент; 2 - шток; 3 - канал; 4, 10, 17, 23, 40 - клапаны; 5, 22, 25, 26, 28, 38 - топливные жиклеры; 6, 7, 14, 15 - воздушные жиклеры; 8, 30, 32 - заслонки; 9, 11, 12, 13 - распылители; 16 - поплавковая камера; 18, 20, 36, 37 - патрубки; 19 - фильтр; 21 - экономайзер; 24 - поплавок; 27, 39 - трубки; 29, 33 - отверстия; 31 - щель; 34 - блок подогрева; 35 - винт; 41 - диафрагма; 42 - рычаг; 43 - корпус; 44 - крышка.
Рис. 5 . Схема карбюратора

## Slide 28
Пусковое устройство обеспечивает приготовление богатой горючей смеси (на 1 кг бензина приходится менее 13 кг воздуха) при пуске холодного двигателя. В цилиндры двигателя горючая смесь поступает в большом количестве, чтобы даже при холодном двигателе легкие фракции бензина испарялись в количестве, необходимом для пуска двигателя.
Пусковое устройство состоит из воздушной заслонки (8) и связанного с ней пневматического элемента (1). Воздушная заслонка через шток (2) соединена с диафрагмой пневматического элемента и находится под воздействием возвратной пружины. При пуске холодного двигателя дроссельная заслонка (32) первичной камеры приоткрывается. При этом возвратная пружина, воздействуя на рычаг оси воздушной заслонки, удерживает ее в закрытом положении. Количество воздуха, поступающего в первичную камеру, уменьшается, вакуум в диффузорах возрастает, и топливо, вытекая из распылителя (9), обеспечивает образование горючей смеси. При первых вспышках и последующей работе двигателя на холостом ходу разрежение из-под дроссельной заслонки (32) передается по каналу (3) в пневматический элемент (7). Его диафрагма прогибается, и шток (2) приоткрывает воздушную заслонку, обеспечивая доступ необходимого количества воздуха, а возвратная пружина воздушной заслонки растягивается. При пуске холодного двигателя и его прогреве воздушная заслонка автоматически устанавливается в положение, исключающее чрезмерное обогащение или обеднение горючей смеси. По мере прогрева двигателя воздушная заслонка открывается полностью через тросовый привод рукояткой управления пусковым устройством, находящейся под панелью приборов.

## Slide 29
Система холостого хода готовит обогащенную горючую смесь (на 1 кг бензина приходится менее 13 кг воздуха). При работе двигателя на холостом ходу в цилиндры двигателя поступает обогащенная смесь в небольшом количестве, чтобы двигатель работал устойчиво.
Система холостого хода включает в себя топливный канал, берущий начало из эмульсионного колодца первичной камеры; топливный жиклер (5); воздушный жиклер (7); эмульсионный канал; винт качества (состава) смеси (35); винт количества смеси; выходное отверстие (33). На режиме холостого хода дроссельная заслонка (32) приоткрыта. При этом переходная щель (31) системы холостого хода находится над верхней кромкой дроссельной заслонки. Воздушная заслонка открыта полностью. Под действием вакуума топливо из эмульсионного колодца через канал поступает к топливному жиклеру (5) холостого хода, где перемешивается с воздухом, поступающим через воздушный жиклер (7) холостого хода. Полученная эмульсия смешивается с воздухом, проходящим через переходную щель (31), и выходит под дроссельную заслонку (32) через отверстие (33). Щель (31), расположенная над дроссельной заслонкой, обеспечивает поступление эмульсии под дроссельную заслонку для плавного перехода двигателя с холостого хода на частичные нагрузки. При работе двигателя на холостом ходу качество смеси регулируется винтом (35), а количество — винтом количества смеси, при завертывании которого дроссельная заслонка (32) приоткрывается. При выключении зажигания отключается электромагнитный клапан (4). Его игла под действием пружины запирает топливный жиклер (5) и исключает работу системы холостого хода при выключенном зажигании. Систему холостого хода имеет первичная камера карбюратора, а вторичная камера снабжена переходной системой.

## Slide 30
Переходная система плавно включает в работу вторичную камеру карбюратора при небольших открытиях ее дроссельной заслонки.
Переходная система вторичной камеры включает в себя топливный жиклер (26) с трубкой, воздушный жиклер (15) и эмульсионный канал с выходными отверстиями (29). В начале открытия дроссельной заслонки (30) перед отверстиями (29) создается большой вакуум. Вследствие этого через топливный жиклер (26) поступает топливо, а через воздушный жиклер (15) — воздух. Образующаяся при этом эмульсия по каналу подводится к выходным отверстиям (29), через них поступает под дроссельную заслонку (30) и обогащает горючую смесь. В результате обеспечивается плавное включение в работу вторичной камеры карбюратора.
Ускорительный насос обогащает горючую смесь при резком переходедвигателя со средней нагрузки на полную (обгон, движение после остановки перед светофором и т.п.).
Ускорительный насос повышает приемистость двигателя, т. е. способность быстро развивать наибольшую мощность.

## Slide 31
Ускорительный насос — диафрагменный, с механическим приводом. Топливо поступает в насос из поплавковой камеры через впускной шариковый клапан (40). При резком открытии дроссельной заслонки первичной камеры карбюратора специальный кулачок, установленный на оси заслонки, действует на рычаг (42), который давит на диафрагму (41). Диафрагма, преодолевая усилие возвратной пружины, прогибается и выталкивает топливо через канал, нагнетательный клапан (10) и распылитель (11) ускорительного насоса в первичную и вторичную камеры, обогащая при этом горючую смесь. Впускной клапан (40) ускорительного насоса в этот момент закрывается.
Эконостат служит для дополнительного обогащения горючей смеси при полной нагрузке двигателя и представляет собой экономайзерное устройство. Эконостат включает в себя топливный жиклер (25) с трубкой, топливный канал и распылитель (13). Эконостатом оборудована вторичная камера карбюратора. Он вступает в работу при полностью открытых дроссельных заслонках и максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. При этом топливо из поплавковой камеры поступает через топливный жиклер (25) и топливный канал в распылитель (13) эконостата и из него во вторичную камеру карбюратора, обогащая горючую смесь.

## Slide 32
Экономайзер мощностных режимов исключает изменение степени обогащения горючей смеси из-за пульсации вакуума под дроссельными заслонками карбюратора. Процесс всасывания горючей смеси в цилиндры двигателя является прерывистым, и его пульсация возрастает при уменьшении частоты вращения коленчатого вала. При этом пульсация передается и на главную дозирующую систему, снижая эффективность автоматического регулирования состава горючей смеси. Экономайзер (21) мощностных режимов — диафрагменного типа. Он соединен с главной дозирующей системой первичной камеры топливным каналом, в котором установлен топливный жиклер (22) экономайзера, и через шариковый клапан (23) — с поплавковой камерой (16). Экономайзер также связан воздушным каналом с пространством под дроссельной заслонкой. При незначительном открытии дроссельной заслонки (32) шариковый клапан (23) закрыт, так как диафрагма экономайзера удерживается вакуумом под дроссельной заслонкой. При значительном открытии дроссельной заслонки вакуум уменьшается, диафрагма экономайзера с иглой прогибается под действием пружины и открывает клапан (23). Топливо из поплавковой камеры проходит через открытый клапан, топливный жиклер (22) и топливный канал в эмульсионный колодец с трубкой (39). Оно добавляется к топливу, выходящему из главного топливного жиклера (38) первичной камеры и поступает через распылитель (9) в первичную камеру карбюратора, выравнивая состав горючей смеси.

## Slide 33
Экономайзер принудительного холостого хода обеспечивает уменьшение расхода топлива и снижает токсичность отработавших газов на режимепринудительного холостого хода двигателя.
Экономайзер принудительного холостого хода состоит из концевого выключателя, установленного на регулировочном винте количества смеси холостого хода, электромагнитного запорного клапана (4) и электронного блока управления. На режиме принудительного холостого хода (торможение двигателем, движение под уклон, при переключении передач) дроссельные заслонки первичной и вторичной камер карбюратора закрыты, педаль управления дроссельными заслонками отпущена. В этом случае концевой выключатель карбюратора замкнут, электромагнитный клапан (4) выключается, его игла запирает топливный жиклер (5) холостого хода, и подача топлива в систему холостого хода прекращается.

## Slide 34
4. Впускной и выпускной трубопроводы
Впускной и выпускной трубопроводы обеспечивают подачу в цилиндры горючей смеси и удаление отработавших газов. Впускной трубопровод служит для равномерной подачи горючей смеси из карбюратора в цилиндры двигателя.
На двигателях автомобилей применяют впускной трубопровод, отлитый из алюминиевого сплава. Для лучшего испарения топлива,
оседающего на стенках, трубопровод имеет обогреватель (рубашку), в котором циркулирует жидкость системы охлаждения двигателя.
Выпускной трубопровод предназначен для отвода отработавших газов из цилиндров двигателя. На двигателях автомобилей устанавливают выпускные трубопроводы, отлитые из чугуна.

## Slide 35: Впускной и выпускной трубопроводы
1,5 - трубопроводы; 2, 4, 6, 7 - фланцы; 3 - трубка; 8 - шпилька.
Рис. 6

## Slide 36
Впускной трубопровод (5) двигателя (рис. 6) имеет фланцы (4) и (6). Фланец (4) предназначен для установки карбюратора, а фланец (6) — для соединения с головкой блока цилиндров. Выпускной трубопровод (1) имеет фланцы (2) и (7). Фланец (2) служит для крепления приемной трубы глушителей, а фланец (7) — для связи с головкой блока цилиндров. Впускной и выпускной трубопроводы крепятся шпильками (8) к головке блока цилиндров через металлоасбестовые прокладки, обеспечивающие герметичность их соединения.

## Slide 37
Глушитель уменьшает шум при выпуске отработавших газов из цилиндров двигателя.
Глушители неразборные, сварены из двух штампованных половин. Внутри глушителей имеются трубы с большим количеством отверстий, а также перегородки. Отработавшие газы, поступающие из приемных труб в глушитель, расширяются, меняют направление и, проходя через отверстия в трубах, резко снижают свою скорость. Это приводит к уменьшению шума выпуска отработавших газов через трубу. Глушители позволяют снизить шум отработавших газов, выбрасываемых в окружающую среду, до 78дБ. Потери мощности двигателя на преодоление сопротивления глушителей составляют примерно 4%. Глушители на автомобиле прикрепляются к полу кузова резиновыми деталями.

## Slide 38: Видеофильм «СИСТЕМА ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ»