## Slide 1
Порядок проезда железнодорожных переездов и меры безопасности

## Slide 2
Кроме грубых нарушений водителями Правил дорожного движения, к возникновению трагедий на переездах приводят ошибки водителей в оценке дорожной обстановки из-за невнимательности, беспечности или нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

## Slide 3
Неудачное переключение передач может привести к остановке двигателя. Чтобы этого не произошло, на железнодорожном переезде категорически не рекомендуется переключать передачи или осуществлять движение на нейтральной передаче. Настил железнодорожного переезда может иметь покрытие гораздо менее ровное, чем проезжая часть дороги, и, чтобы не переключать передачи, следует перед железнодорожным переездом включать заблаговременно одну из низших передач

## Slide 5
Если Вы перед переездом останавливались у дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», и Вы не успеваете после возобновления движения перейти на вторую передачу — проезжайте весь переезд на первой передаче

## Slide 6
В случае, если Вы всё-таки вынужденно остановились на переезде, и двигатель не заводится, для освобождения переезда можно использовать стартер. Включаете первую передачу или передачу заднего хода (куда ближе выводить автомобиль), отпускаете сцепление и пытаетесь запустить двигатель. Автомобиль сможет проехать пару метров, используя силу электродвигателя стартера.

## Slide 7
Если Вы видите, что другому водителю нужна помощь в освобождении переезда, то автомобиль можно вытолкать руками с переезда, если это невозможно — вытянуть с переезда на буксире (при отсутствии приближающегося поезда в данный момент), а также можно вытолкать бампером своего автомобиля (если бампер металлический)

## Slide 8
В случае, если удалить автомобиль с переезда невозможно, необходимо пойти вдоль железнодорожных путей на один километр в сторону худшей видимости железнодорожного пути, а при появлении поезда — подавать машинисту сигнал остановки, соблюдая меры предосторожности. Сигналом остановки служит круговое движение руки (днём — с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с фонарём или факелом)

## Slide 9
При применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составляет 1500–2000 метров. При подъезде к железнодорожному переезду ограничивайте скорость движения транспортного средства до разумных пределов, заранее продумайте свои действия с позиции обеспечения безопасности дорожного движения

## Slide 10
Определите условия видимости поездов (на участке с ограниченной обзорностью пути можно опустить стекло и послушать, не подаёт ли сигнал машинист приближающегося локомотива), оцените качество автомобильной дороги на подходе, выберите правильный скоростной режим автомобиля с учётом движения других транспортных средств. Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся поездом, так как по силуэту локомотива, а тем более по свету его прожекторов невозможно даже приблизительно определить скорость поезда и расстояние до него от переезда

## Slide 11
Необходимо остановиться при запрещающих показаниях переездной сигнализации, закрытых шлагбаумах. От начала подачи переездной сигнализацией красных сигналов о запрещении движения автотранспорта через переезд до подхода поезда расчётное время составляет всего 30–40 секунд

## Slide 12
После прохода поезда начинать движение через переезд можно, только убедившись, что по соседнему пути нет приближающегося к переезду поезда