## Slide 1
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

## Slide 2: Система охлаждения предназначена:
для быстрого прогрева двигателя;
для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в результате его работы;
для поддержания теплового режима двигателя в заданных пределах;
создания комфортных условий работы водителя и пассажиров;

## Slide 3: На современных автомобилях система охлаждения выполняет ряд других функций:
охлаждение масла в системе смазки;
охлаждение отработавших газов в системе рециркуляции отработавших газов;
охлаждение воздуха в системе турбонадува;
охлаждение рабочей жидкости в автоматической коробке передач.

## Slide 4: Различают следующие виды систем охлаждения:
жидкостная (закрытого типа);
воздушная (открытого типа);
комбинированная.

## Slide 5: Что происходит в двигателе при недостаточном охлаждении?
снижается мощность двигателя из-за ухудшения весового наполнения цилиндров горючей смесью;
происходит самовоспламенение горючей смеси ;
происходит детонационное сгорание горючей смеси;
выгорает масло на стенках цилиндров;
увеличивается износ цилиндров, поршней, поршневых колец, коренных и шатунных подшипников.

## Slide 6: Что происходит в двигателе при чрезмерном его охлаждении?
часть тепла уносится с охлаждающей жидкостью и не превращается в полезную работу;
горючая смесь, попадая на холодные стенки цилиндров, конденсируется и, превращаясь в бензин, смывает масло со стенок цилиндров;
бензин разжижает там масло, ухудшая его смазочные свойства;
происходит потеря мощности.

## Slide 7
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

## Slide 8: Для бензинового и дизельного двигателей применяются схожие конструкции систем охлаждения.
радиатор охлаждающей жидкости;
вентилятор радиатора;
центробежный насос;
термостат;
теплообменник отопителя;
расширительный бачок;
рубашка охлаждения двигателя;
система управления.

## Slide 9: Радиатор
Радиатор предназначен для охлаждения нагретой охлаждающей жидкости потоком воздуха.
Состоит из верхнего и нижнего бачков, соединенных между собой латунными или алюминиевыми трубками, к которым припаяны пластины, увеличивающие площадь поверхностного охлаждения радиатора, через которую отводится теплота охлаждающей жидкости в окружающую среду.

## Slide 10: ПРОБКА РАДИАТОРА
В верхнем бачке выполнена горловина для заливания охлаждающей жидкости. Она закрывается пробкой , в которой есть паровой и воздушный клапаны.

## Slide 12: Какое назначение жалюзи
Служат для регулирования воздушного потока, проходящего через радиатор. Они представляют собой металлические пластины.
Водитель поворачивает пластины, изменяя щели между ними и регулируя тем самым воздушный поток, проходящий через радиатор, а вместе с ним и температуру охлаждающей жидкости

## Slide 13: ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА
Для повышения эффективности работы радиатора в нём используется вентилятор, который может иметь различный приводной механизм:
гидравлический;
механический (соединен на постоянной основе с коленчатым валом мотора автомобиля);
электрический (работает от тока аккумулятора).

## Slide 14: Гидравлический привод вентилятора

## Slide 15: Механический привод вентилятора

## Slide 16
Электрический привод вентилятора

## Slide 17: Центробежный насос
При помощи насоса в системе охлаждения обеспечивается циркуляция её жидкости. Центробежный насос может быть оснащен различным типом привода, например, ременным или же шестеренным.

## Slide 18: Термостат
Термостат предназначен для автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя с целью ускорения его прогрева после пуска. Термостат устанавливается в верхней части двигателя в месте выхода нагретой жидкости в радиатор и может быть с жидкостным или твердым наполнителем.

## Slide 19: Контуры системы охлаждения

## Slide 20
Радиатор теплообменника

## Slide 21: Расширительный бачок
Вследствие изменения температуры охлаждающей жидкости меняется и её объем. Чтобы компенсировать его, в систему охлаждения встраивается расширительный бачок, поддерживающий объем жидкости в системе на одном уровне.

## Slide 22: Рубашка системы охлаждения
В конструкции такая рубашка представляет собой каналы для жидкости, проходящие через головку блока двигателя и блок цилиндров.

## Slide 23: В качестве элементов управления системы охлаждения двигателя в ней могут быть представлены:
температурный датчик циркулирующей жидкости;
блок управления на электронной основе;
реле охлаждения мотора после его остановки;
управляющий блок радиаторного вентилятора

## Slide 25: Воздушная система охлаждения
достоинства
Простота конструкции
Меньший вес двигателя
недостатки
большая потеря мощности на приводе охлаждающего вентилятора
шумная работа
пониженные требования к температурным колебаниям окружающей среды
чрезмерная тепловая нагрузка на отдельные узлы
сложности с последующим использованием отводимого тепла, в частности – для обогрева салона.

## Slide 26: Как работает воздушная система охлаждения
В таких двигателях цилиндры и головки цилиндров с внешней стороны имеют ребра с целью увеличения поверхности, обдуваемой воздухом. Турбина создает воздушный поток, который обдувает цилиндры с головкой и картер. Для направления воздушного потока устанавливают направляющие кожухи (дефлекторы). В направляющем кожухе может устанавливаться специальная заслонка, соединенная с термостатом. Это позволяет автоматически регулировать воздушный поток в зависимости от температуры двигателя.

## Slide 27: Цели занятия достигнуты?
Мы выяснили:
для чего нужна система охлаждения?
принцип работы системы?
из чего состоит система охлаждения?
как устроены и работают элементы системы охлаждения?
каким образом мы контролируем работу системы?